| Технические параметры сцены |
| --- |
| Параметры сцены |
| Ширина сцены (м) | 14,0 |
| Глубина сцены (от красной линии до задней стены, м) | 7,5 |
| Высота сцены (м) | 13 |
| Ширина зеркала сцены (м) | 9,825 |
| Высота зеркала сцены (м) | 5,122 |
| Ширина архитектурного портала (м) | 10,5 |
| Высота архитектурного портала (м) | 5,5 |
| Планшет сцены |
| Наклон планшета (градус) | 0 |
| Цвет планшета | Черный |
| Покрытие планшета (линолеум, материя, лак, иное) | Черная краска и лак |
| Авансцена |
| Наличие (есть или нет) | Да |
| Ширина авансцены (м) | 10,0 |
| Глубина авансцены от края сцены до красной линии (м) | 2,5 |
| Арьерсцена - нет |
| Оркестровая яма - нет |
| Занавес |
| Наличие (есть или нет) | Нет |
| Тип занавеса | Нет |
| Верхняя механизация сцены |
| Количество штанкетных подъемов (шт, при отсутствии штанкетных подъемов укажите 0) | 28 |
| Сечение штанкета (мм) | 50 |
| Длина штанкета (м) | 10 |
| Расстояние между штанкетами (мм) | 150 |
| Грузоподъемность штанкета (кг) | 100 |
| Количество софитных ферм ( шт, при отсутсвии софитных ферм укажите 0) | 1 |
| Максимальная высота подъема штанкетов (м) | 13 |
| Максимальная высота подъема софитных ферм (м) | 13 |
| Количество индивидуальных подъемов | Нет |
| Система управления механизацией, место расположения пультов | С пульта, на сцене с пультом пом. Режиссера |
| Звуковое оборудование |
| Расположение звукоаппаратной | В зрительном зале |
| Наличие сценической трансляции о оповещения в гримерках и сценических помещениях (да или нет) | да |
| Пульт |
| Модель пульта | Mackie 24x8x2 |
| Количество входов пульта | 24 mono |
| Количество выходов пульта | 8+2 |
| Минидисковые проигрыватели |
| Количество минидисковых проигрывателей | 2 |
| Модель минидисковых проигрывателей (перечислите через запятую если моделей несколько) | Sony MD-S10 |
| Количество минидисковых проигрывателей с паузой | 2 |
| Модель эффект-процессора (ревербератора) | t.c. electronic D-TWO |
| Акустические системы в зале |
| Количество | 8 (только зал) + 8 порталы |
| Производители (перечислите через запятую если несколько) | Refferense Test |
| Расположение (опишите в свободной форме) | В партере и на балконе, порталы |
| Акустические системы на сцене |
| Количество | 8 (2-арьер, 6 прострелы) |
| Производители (перечислите через запятую если несколько) | Refferense Test |
| Расположение (опишите в свободной форме) | Порталы, зал, арьер, прострелы по 1 му плану |
| Светотехническое оборудование |
| Пульт | Spark-4d |
| Тип штепсельных подключений | Shuko |
| Допустимая мощность на один канал | 2квт |
| Наличие регулируемых включений на софитах | 40 |
| Наличие регулируемых включений на галереях | 40 |
| Наличие регулируемых включений на порталах | 16 |
| Наличие регулируемых включений на планшете | 40 |
| Наличие не регулируемых включений на софитах | 4 |
| Наличие не регулируемых включений на галереях | 8 |
| Наличие не регулируемых включений на порталах | нет |
| Наличие не регулируемых включений на планшете | 30 |
| Количество выносных софитов | нет |
| Количество мостов | 2 |
| Количество осветительных лож | 2 |
| Место подключения 380v | да |
| Общее количество димерных подключений | 288 |
| Наличие линий dmx (да или нет) | да |
| Декорационное оформление сцены |
| Черный кабинет (бархат черного цвета) | да |
| 2 плана кулис | да |
| 3 плана падуг | да |
| 1 задник | да |
| Гримуборные и помещения для технического персонала |
| Гримуборные | По запросу организаторов спектакля (мероприятия) |
| Комната для костюмеров- не менее 1комнаты (утюг и гладильная доска) | Да, по запросу организаторов спектакля (мероприятия) |
| Рабочая комната для монтировщиков, мебельщиков, осветителей. | да |